## Slide 1
BASYS3
분·초 시계 및
스톱워치 구현
Verilog 기반 디지털 시스템 설계
과목명 | 이름 | 발표일
MM:SS
100 MHz clock / 7-segment LED

## Slide 2
개요
02
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
목표
BASYS3의 버튼과 7-segment LED를 이용해 시계와 스톱워치를 한 시스템으로 구현
분·초 시계
00:00부터 59:59까지 반복 카운트
스톱워치
모드 전환 후 시작·정지·초기화
표시 제어
4자리 FND를 1 ms 단위로 스캔
검증
가속 클록 Testbench와 timing report 확인
Notes: 근거: top.v, main_controller.v, fnd_controller.v, tick_generator.v

## Slide 3
구현 환경과 사용자 조작
03
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
Basys3
100 MHz system clock
reset: 독립 reset 포트
4자리 7-segment LED
LED[0]: stopwatch mode
LED[1]: running
BTN L
시계 / 스톱워치 모드 전환
BTN C
스톱워치 00:00 초기화
BTN R
스톱워치 시작·정지
표시 형식: MM:SS
Notes: 근거: Basys3-Master_orginal.xdc:7-8, 27, 31-73; main_controller.v:93-102, 113-117

## Slide 4
전체 Block Diagram
04
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
BTN[2:0]
비동기 입력
btn_debouncer
약 10 ms 안정화
main_controller
시간·모드 제어
fnd_controller
BCD·자리 스캔
7-segment
MM:SS 표시
100 MHz clk
tick_generator: 1 kHz pulse
main_controller는 1초 tick으로 시계·스톱워치를 갱신하고, fnd_controller는 1 kHz tick으로 표시 자리를 순환한다.
Notes: 근거: top.v:3-56

## Slide 5
시간 카운터와 표시 데이터
05
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
초 카운터
00 ~ 59
분 카운터
00 ~ 59
MM × 100 + SS
4 digit BCD
FND 출력
경계 조건
59초에서 00초로 돌아갈 때 분을 1 증가시킨다. 59:59 다음 값은 00:00이다.
Notes: 근거: main_controller.v:51-68, 109-117; fnd_controller.v:74-86

## Slide 6
플래그 기반 상태도
06
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
CLOCK
mode=0
STOPWATCH
RUN
mode=1
running=1
PAUSE
mode=1
running=0
PAUSE +
ANIMATION
5초 무입력
BTN L
BTN R
5초
BTN R / L / C
BTN C는 스톱워치 값을 00:00으로 초기화한다. 시계 카운터는 어떤 상태에서도 계속 증가한다.
Notes: 근거: main_controller.v:22-25, 72-105. 별도 enum FSM은 없으며 r_stopwatch_mode, r_stopwatch_running, r_animation_active 조합으로 상태가 표현됨.

## Slide 7
핵심 Source Code
07
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
wire w_second_tick =
(r_tick_counter == CLK_FREQ - 1);
if (w_second_tick) begin
r_tick_counter <= 0;
r_dot_blink <= !r_dot_blink;
end
if (r_clock_sec == 59) begin
r_clock_sec <= 0;
r_clock_min <= (r_clock_min == 59)
? 0 : r_clock_min + 1;
end else begin
r_clock_sec <= r_clock_sec + 1;
end
if (w_btnL_press)
r_stopwatch_mode <= !r_stopwatch_mode;
if (w_btnC_press) begin
r_stopwatch_min <= 0;
r_stopwatch_sec <= 0;
end
if (w_btnR_press && r_stopwatch_mode)
r_stopwatch_running <= !r_stopwatch_running;
분주 · roll-over · 버튼 에지 검출의 세 부분을 분리해 읽으면 전체 동작을 설명하기 쉽다.
Notes: 근거: main_controller.v:28-42, 51-68, 93-102

## Slide 8
Testbench 구성
08
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
Clock generator
#5 toggle
DUT
CLK_FREQ = 10
Assertion
expected value
입력 순서
reset 해제 / 1초 카운트 / BTN L 모드 전환 / BTN R 정지·재개 / BTN C 초기화
하드웨어의 100 MHz 대신 CLK_FREQ=10을 사용해 시뮬레이션 시간을 짧게 만들었다.
Notes: 근거: main_controller_tb.v:3-89; test.bat 실행 결과 PASS

## Slide 9
Timing Chart 분석
09
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
time
reset
BTN L
BTN R
BTN C
seg_data
animation
0
1
hold
2
0
정지 후 5초 경과
해석: BTN L 이후 stopwatch 값이 증가하고, BTN R 뒤에는 값이 유지된다. 정지 상태에서 5초가 지나면 animation_active가 1이 된다.
Notes: 근거: main_controller_tb.v:41-89. 아래는 testbench 시나리오를 요약한 해석도이며, 실제 오실로스코프 캡처가 아님.

## Slide 10
Synthesis·Implementation 결과
10
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
Setup
WNS 5.146 ns
Hold
WHS 0.191 ns
Timing failure
0
Resource
LUT 292 / FF 148
확인할 경고
FND 자리 선택에서 1 kHz tick을 클록처럼 사용해 non-clocked sequential cell 경고 2건이 발생했다. I/O delay 제약도 아직 없다.
Notes: 근거: top_timing_summary_routed.rpt:142-147, 219-221; top_utilization_placed.rpt:35,38; top_timing_summary_routed.rpt:44,70,90-101

## Slide 11
Trouble Shooting 및 개선 방향
11
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
문제
원인
대응
버튼 튐
한 번의 누름이 여러 입력으로 보일 수 있음
약 10 ms debouncer 적용
메타안정성
버튼은 100 MHz clk에 비동기
2-FF synchronizer 추가 권장
파생 클록
tick posedge를 FND 클록으로 사용
clk + clock enable 구조로 변경
발표에서는 적용된 해결과 향후 개선을 구분해 설명한다.
Notes: 근거: btn_debounce.v:39-64; fnd_controller.v:58-67; timing report warnings

## Slide 12
동작 동영상 구성
12
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
동영상 썸네일
촬영 후 삽입
1
전원 인가 후 시계 표시
2
BTN L로 스톱워치 모드 진입
3
BTN R로 시작·정지, BTN C로 초기화
4
정지 5초 후 FND 애니메이션 확인
권장 촬영: 버튼을 누르는 손과 7-segment LED가 한 화면에 보이도록 20~30초 분량으로 촬영
Notes: 실제 보드 영상은 제공되지 않아 삽입하지 않음. 촬영 후 이 슬라이드의 QR/썸네일 영역에 교체 필요.

## Slide 13
Background: Setup / Hold Time
13
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
개념
플립플롭은 클록 에지 전후의 일정 시간 동안 입력 D가 안정되어 있어야 한다.
clk edge
data stable
setup
hold
원인·문제점
조합 논리 지연 또는 배선 지연이 길면 D가 늦게 도착한다. 다음 값이 보장되지 않거나 metastability가 생길 수 있다.
해결
클록 주기를 늘리거나, 조합 논리를 줄이고, 파이프라인 레지스터를 넣고, XDC 타이밍 제약을 정확히 준다.
Notes: 일반 FPGA 타이밍 개념. 프로젝트의 100 MHz constraint는 XDC:8, timing report의 setup/hold 결과는 slide 10 참고.

## Slide 14
Background: Metastability
14
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
비동기 버튼
FF 1
FF 2
FSM
원인
버튼 신호가 시스템 클록 에지 근처에서 변하면 첫 번째 플립플롭의 출력이 일정 시간 0 또는 1로 결정되지 않을 수 있다.
해결
두 단계 플립플롭 동기화로 불확정 상태가 뒤 회로까지 전달될 확률을 크게 낮춘다. 디바운스는 별도 문제이므로 함께 유지한다.
Notes: 프로젝트 연결: btn_debounce.v에는 debouncer는 있으나 2-FF synchronizer가 없음. 개선 방향 설명용.

## Slide 15
Background: Glitch
15
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
입력 A
입력 B
조합 논리
출력
clk edge
짧은 잘못된 펄스
정의
논리식은 맞아도 경로 지연 차이 때문에 출력이 순간적으로 잘못 바뀌는 현상
해결
출력을 레지스터로 받거나, 조합 경로를 단순화하고, 클록 신호는 전용 클록망 또는 clock enable로 제어한다.
Notes: 일반 조합 논리 개념. 프로젝트 개선 시 display control과 clock enable 경로에 적용.

## Slide 16
Background: Fan-out
16
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
하나의 신호
FF bank
decoder
counter
control
정의
한 신호가 구동하는 입력 수
문제점
부하와 배선이 늘면 지연이 커져 timing margin이 줄 수 있다.
해결
클록은 FPGA 전용 clock network를 사용하고, 필요한 경우 register 복제 또는 fan-out 제약을 검토한다.
현재 설계에서 clk은 top 하위 모듈 전체에 분배된다. timing report로 실제 여유를 확인한다.
Notes: 일반 FPGA 배선·타이밍 개념. 프로젝트에서는 100 MHz clk이 여러 모듈을 구동함.

## Slide 17
구현 후기
17
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치
이번 구현에서 확인한 점
1
기능 분리
입력 정리, 시간 제어, FND 표시를 모듈로 분리했다.
2
검증
Testbench가 버튼 동작과 애니메이션까지 자동 확인했다.
3
타이밍 인식
동작만 맞는 것과 timing-safe 설계는 다르다는 점을 확인했다.
다음 개선: 2-FF synchronizer 추가, FND 스캔을 clock enable로 변경, 실제 보드 영상과 파형 캡처를 자료에 보완
Notes: 근거: 소스 코드·testbench·implementation report 분석 결과

## Slide 18
Q&A
질문 감사합니다.
MM:SS
BASYS3 분·초 시계 및 스톱워치